## Slide 1: 사물인터넷(IoT)
2. 옴의 법칙과 브레드보드 활용 기본

## Slide 2: 목차
전자회로 용어
오옴의 법칙(V=IR)
저항읽기
브레드 보드 사용법 (fritzing 설치, 활용)
다이오드, LED 소개
기본함수: pinMode(), digitalWrite(), delay()
회로제작(LED 점멸 제어)
스케치 작성

## Slide 3: 회로(Circuit)
기능을 수행하기 위해 전자 부품들이 서로 연결되어 있는 것
전원(VCC)과 접지(GND)는 반드시 존재
중간 끊어짐 없이 전원에서 출발하여 접지까지 연결되어야 함
각 부품들의 정격에 맞는 전압과 전류가 연결되어야 함
전자회로 용어

## Slide 4
+
-

## Slide 5
+
-

## Slide 6
+
-

## Slide 7
+
-

## Slide 8
+
-
R
(Ω)

## Slide 9
+
-
R
V
I
V = IR
옴의 법칙 (Ohm‘s Law)
(Ω)
(A )
(V )

## Slide 10
전압(V)
  전류를 흐르게 하는 전기적인 압력
  단위 : 볼트 [V]
전류(I)
  단위 시간에 통과하는 전하의 양
  단위 : 암페어 [A]
저항(R)
  전류의 흐름을 방해하는 성질
  단위 : 옴 [Ω]
+
-
R
V
I
(Ω)
(A )
(V )
전자회로 용어

## Slide 11
전원
  회로에 전압을 만들어 줌
  배터리의 (+)극이 전원
  VCC, VDD 등으로 표기
  정전 용량(공급할 수 있는 최대 전류)
접지
  전압의 크기를 결정
  배터리의 (-)극이 접지
  GND로 표기
  모든 회로는 같은 접지를 사용해야함
전자회로 용어

## Slide 12: 정격
모든 전자부품은 “정격”이 존재(제조자가 지정)
  정격 전압 : 해당 부품에 적합한 전압
  정격 전류 : 해당 부품에 적합한 전류
  해당 부품에 정격 전압 또는 전류가 흐르면 파괴됨
  정격 출력 : 전압x전류(부품에 와트(W)로 표기)
부품의 데이터시트를 참조하여야 함
전자회로 용어

## Slide 13
핀 : 회로를 연결하는 곳
핀 맵 : 핀 별로 용도를 정리해 놓은 것
전자회로 용어

## Slide 14
아두이노 출력핀
  전원 역할을 하는 핀
  전압이 걸리고 전류가 나간다
  모터구동, LED불켜기 등
  I = V / R
아두이노 입력핀
  전압을 측정하는 핀
  전류가 흘러 전압이 걸린다
  센서 값을 읽어들 일 때 사용
  V= I*R
전자회로 용어

## Slide 15
전기회로에 흐르는 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례
옴의 법칙 (Ohm’s Law)
전압(V): 전류를 흐르게 하는 전기적인 압력, 단위 볼트 [V]
전류(I): 단위 시간에 통과하는 전하의 양, 단위 암페어 [A]
저항(R): 전류의 흐름을 방해하는 성질, 단위 옴 [Ω]
Notes: 전압이 쎄다고 다치는 것 아님. 정전기는 수천V에서 수만V
전압이 셀수록 전류도 세짐. 감전사의 원인은 전류
전압이 전류를 흐를 수 있게 해줌. 에너지는 전류
도체는 저항이 작고, 부도체는 저항이 큰것

## Slide 16
+
-
R
V
I
V = IR
옴의 법칙 (Ohm‘s Law)
(1Ω)
(?A )
(1V )
1 = ?x1

## Slide 17
+
-
R
V
I
V = IR
옴의 법칙 (Ohm‘s Law)
(?Ω)
(0.5A )
(1V )
1 = 0.5x?

## Slide 18
+
-
R
V
I
V = IR
옴의 법칙 (Ohm‘s Law)
(?Ω)
(0.5A )
(5V )
5 = 0.5x?

## Slide 19: 저항(Resistor)
전류의 흐름을 방해하는 성질, 단위()
회로를 구성할 때 사용되는 부품
저항의 크기는 저항에 그려진 띠들의 색으로 표시

## Slide 20: 저항값 읽기
?
흑
갈
적
등
황
녹
청
자
회
백

## Slide 21: 저항값 읽기 연습
33 x 10 = 330Ω
10 x 100 = 1KΩ
56 x 10 = 560Ω
10 x 1K = 10KΩ

## Slide 22
+
-
R
V
I
옴의 법칙 (Ohm‘s Law) (복습)
(???Ω)
(?A )
(5V )
(330Ω)
1A = 1000mA

## Slide 23
전기회로에 흐르는 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례
옴의 법칙 (Ohm‘s Law)

## Slide 24
전기회로에서 저항 없이 전류가 흐르면 위험!

## Slide 25
+
-
R
I
(0Ω)
(?A )
5V
(∞A )
단락(short, 합선) <= 주의!
전기회로에서 부하(저항)없이 +, -가 연결되는 회로

## Slide 26
단락(short, 합선) 예 <= 주의!
부품에서 열 발생, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원 차단!
=> 전원 플러그 뽑기, 컴퓨터와 연결된 USB 케이블 분리 등

## Slide 27: 연결 절대 금지!

## Slide 28: 다이오드(diode)
전류가 한 방향(순방향)으로만 흐르는 소자 (극성이 있음. 저항은 극성이 없음)
교류->직류 변환, 역전압 방지 회로 등에 활용

## Slide 29: LED (Light Emitting Diode)
순방향 전압이 걸리면 빛을 내는 다이오드
간단한 정보를 표시하는 용도로 활용

## Slide 30: LED 저항 값 계산
LED 저항값 계산
정확한 스펙은 LED의 데이터시트를 살펴봐야하나 데이터 시트가 없는 경우 표 참고
저항값 = (입력 전압 - LED 전압) / LED 전류
일반 : R=(5-2)/0.02  R = 150 Ω
최대 : R=(5-2)/0.05  R = 250 Ω
옴의 법칙
V = IR
R = V/I
 보통 220 Ω 사용

## Slide 31: 브레드 보드(bread board)
납땜 없이 소자를 꼽아 회로를 쉽게 구성할 수 있음

## Slide 32: 브레드 보드 내부 연결 상태

## Slide 33: Breadboard 내부 연결 살펴보기
Notes: Fritzing을 실행하고 브레드보드의 각 홀을 클릭하면 내부 연결 상황이 노란색으로 강조되어 보인다.
여러 곳을 클릭하며 연결상황을 이해할 수 있도록 설명한다.

## Slide 34: 회로도 실제 회로 구성

## Slide 35: LED 동작 회로 (브레드 보드 미사용)

## Slide 36: LED 동작 회로 (브레드 보드 미사용)

## Slide 37: LED 동작 회로 (브레드 보드 사용)
Week02/01-LED, Battery, Breadboard

## Slide 38: LED 동작 회로 (아두이노 전원 사용)
Week02/02-LED, Arduino, Breadboard
GND: 배터리의 (-)극 개념
ㄹ

## Slide 39
RX
TX
내장 LED

## Slide 40: 아두이노 기본 함수

## Slide 41: pinMode(pin_no, mode)
지정한 핀(pin_no)이 입력 또는 출력으로 동작하도록 설정
사용 예)
  pinMode(7, OUTPUT); //7번 핀을 출력모드로 설정
  pinMode(6, INPUT); //6번 핀을 입력모드로 설정
아두이노 기본 함수
int ledPin = 9; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); //ledPin(7)을 출력으로 지정
}

## Slide 42: digitalWrite(pin_no, value)
출력모드로 설정한 디지털 핀에 HIGH 또는 LOW 값을 출력
사용 예)
  digitalWrite(7, HIGH); //7번 핀에 HIGH값 출력
  digitalWrite(7, LOW); //7번 핀에 LOW값 출력
아두이노 기본 함수
int ledOut = 7; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void setup()
{
pinMode(ledOut, OUTPUT);
digitalWrite(ledOut, HIGH);//7번 핀에 HIGH 출력
}

## Slide 43: delay (ms)
지정한 시간(ms)만큼 프로그램 실행이 중단됨(대기)
시간 지정 단위: 1/1000초 (ms)
  1000 => 1초, 500 => 0.5초, 100 => 0.1초
사용 예)
  delay(1000); //1초 대기
  delay(100); //0.1초 대기
아두이노 기본 함수
int ledPin = 13; //아두이노 내장 LED(13번)를 사용
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); //13번 핀을을 출력으로 지정
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); //LED On
delay(1000); //1초 대기
digitalWrite(ledPin, LOW); //LED Off
delay(500); //0.5초 대기
}

## Slide 44: 아두이노로 LED 제어하기
아두이노 보드 7번 핀을 이용하여 LED를 1초 간격으로 점멸시킨다.

## Slide 45
아두이노로 LED 제어하기
회로도

## Slide 46
아두이노로 LED 제어하기
회로 구성
Week02/03-LED, Arduino, Breadboard, Sketch

## Slide 47
아두이노로 LED 제어하기
실제 구성

## Slide 48
아두이노로 LED 제어하기
sketch

## Slide 49: Http://fritzing.org/home/